# Návod k používání

# BEZPEČNOSTNÍ LANO S OKY

###### LS 11 KM

Katalogové číslo:  LS110KMxxxz

Charakteristika výrobku:

Bezpečnostní lano s oky LS 11 KM je součástí systému ochrany osob proti pádu. Používá se  pro jištění osob pohybujících se převážně v horizontální rovině s rizikem pádu. Bezpečnostní lano s oky LS 11 KM je možné použít jako univerzální polohovací prostředek dle normy EN 358 nebo jako dočasné kotvící zařízení dle normy EN 795 třída B a vyhovuje uvedeným normám v plném rozsahu.

Bezpečnostní lano s oky LS 11 KM je určeno jako ochrana jen pro jednu osobu.

## Základní vybavení

Bezpečnostní lano s oky LS 11 KM je vyrobeno ze splétaného polyamidového statického lana s jádrem a opletem dle EN 1891. Vyrábí v standardních délkách od 3 m do 25 m.

##### Pozor !

Bezpečnostní lano s oky LS 11 KM smí být vybaveno pouze certifikovanými karabinami

( spojkami podle EN 362).

##### Obsah výrobní etikety :

Související normy:

ČSN EN 358 	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky

83 2651   	- Pásy pro polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

ČSN EN 795    Ochrana proti pádům z výšky - Kotvící zařízení - Požadavky a zkoušení
      83 2628

Typovou zkoušku ES provedla autorizovaná osoba AO 214 VVUÚ v Ostravě – Radvanicích

Notifikovaná osoba 1019.

LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Tel.: +420 553 751 111, Fax: +420 553 654 125,

www.lanex.cz, e-mail: lanex@lanex.cz

## Způsoby připojení bezpečnostního lana s oky LS 11 KM k nosným konstrukčním prvkům

Nosný konstrukční prvek (kotvicí bod) s min. nosností 15 kN ve směru zatížení.

Pozor!

( Tvar nosného konstrukčního prvku (kotvicího bodu) nesmí umožňovat samovolné odpojení lana.

( Tvar nosného konstrukčního prvku nesmí mít ostré hrany, které by mohly lano poškodit.

( Nosné konstrukční prvky musí být umístěny na stejné úrovni a musí mít minimální statickou

nosnost 15 kN ve směru předpokládaného zatížení.

## Základní pravidla pro používání  bezpečnostního lana s oky LS 11 KM

( Bezpečnostní lano s oky smí používat pouze osoba, která byla vyškolena pro práce ve výškách.

( Bezpečnostní lano s oky je osobní prostředek a mělo by být používáno jedním pracovníkem.

( Před každým použitím je nutné provést vizuální prohlídku karabin, lana a pevnostních švů na výskyt vad způsobených mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Prohlídku musí provést osoba, která hodlá bezpečnostní lano použít. V případě výskytu jakékoliv vady nebo pochybnosti o dobrém stavu se nesmí lano použít.

( Používání bezpečnostního lano s oky v systému zachycení pádu musí být v souladu s návodem k používání zvoleného systému zachycení pádu a se závaznými normami:

- EN 354 pro bezpečnostní spojovací prostředky,

- EN 355 pro tlumiče pádu,

- EN 361 pro bezpečnostní postroje,

- EN 362 pro spojky.

( Tlumič pádu se spojovacím prostředkem je jedinou podsestavou pro zachycení pádu, která smí být použita pro připojení zachycovacího postroje pracovníka k bezpečnostnímu lanu s oky.

( Je přísně zakázáno používat zatahovací zachycovače pádu nebo pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení místo tlumiče pádu se spojovacím prostředkem.

( Používání bezpečnostního lana s oky jako horizontálního zajišťovacího lana vyžaduje mít volnou vzdálenost pod úrovní lana. Tato vzdálenost je závislá na délce lana. Viz následující náčrt.

L (m) – délka instalovaného bezpečnostního lana LS 11 KM

D (m)* –  průvěs bezpečnostního lana s oky LS pod padajícím břemenem

Z (m) – největší prodloužení tlumiče pádu se spojovacím prostředkem + výška člověka = 5,5 m

RFD (m) – požadovaná volná vzdálenost = D + Z

*) Pozor!

Hodnota parametru D je charakteristická pouze pro horizontální zajišťovací lano LS 10,5 KM                a neplatí pro lana vyráběná jinými výrobci.

( Je-li vzdálenost mezi nosným konstrukčním prvkem a dalším prostředkem osobního zajištění  příliš dlouhá, je možné zkrátit délku záchranného lana ovinutím kolem konstrukčního prvku. To lze podle potřeby provést několikrát (viz následující náčrt).

( Je-li vzdálenost od nosného kotvícího prvku větší, je nutné:

- použít tlumič pádu se spojovacím prostředkem s kratší celkovou délkou (celková délka max. 2 m),

- použít permanentní systém zachycení pádu s pevným vedením (dle EN 353 -1).

( Je přísně zakázáno používat bezpečnostní lano s oky LS 11 KM jako vertikální zajišťovací lano

( Je přísně zakázáno používat bezpečnostní lano s oky v oblasti s nebezpečím výbuchu.

( Během používání je nutné chránit bezpečnostní lano s oky před stykem s oleji, kyselinami, rozpouštědly, zásadami, otevřeným ohněm, kapkami horkého kovu a ostrými hranami. Je nutné vyhnout se používání bezpečnostního lana s oky v prostředí obsahujícím prach a mastnoty.

( Je přísně zakázáno provádět jakékoliv úpravy na konstrukci bezpečnostního lana s oky.

( Pracovní polohovací prostředek LS 11 KM není určen na ochranu proti pádu a nesmí se používat samostatně jako ochrana proti pádu z výšky. K ochraně pracovníka během práce ve výšce je nutné použít nejvhodnější doplněk ochrany proti pádu - tlumič pádu.

( Používání pracovního polohovacího prostředku LS 11 KM ve spojení se systémem zachycení pádu musí být v souladu s návodem k používání systému zachycení pádu a se závaznými normami:

- EN 361 pro zachycovací postroje,

- EN 355, EN 358, EN 353-1, EN 353-2, EN 360, EN 362 pro pracovní polohovací systémy.

## Všeobecné podmínky používání bezpečnostního lana s oky LS 11 KM

1. Evidenční list – by měla být vyplněna kompetentní osobou a uchovávána po celou dobu používání

2. První použití – zapište do evidenční karty.

3. Pravidelné odborné prohlídky – musí provádět každoročně osoba pověřená výrobcem.

Všechny součásti bezpečnostního lana – lano, karabiny a záplety – musí být zkontrolovány na výskyt vad způsobených mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Výsledek kontroly se musí zapsat do evidenčního listu.

4. Vyřazení z používání – bezpečnostní lano s oky musí být vyřazeno z používání a zničeno tehdy, když: 	( se používalo více než 10 let od data výroby

( došlo k zachycení pádu,

( byly zjištěny vady způsobené mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy.

5. Doba používání – Bezpečnostní lano s oky může být používáno maximálně 10 let od data výroby.

Při dodrženi všech všeobecných pokynů bezpečného zacházení s lany mohou být nezávazně

doporučeny následující údaje o životnosti statických lan:

intenzivní – denní použití méně než 1 rok; pravidelné celoroční používání 1 rok až 2 roky; pravidelné sezónní používání 2 až 3 roky; občasné používání (jedenkrát za měsíc) 3 až 5 let

sporadické použití 5 až 7 let; nepoužívané lano max. 10 let od data výroby.

Po deseti letech používání musí být lano vyřazeno z používání a zničeno.

6. Skladování – Bezpečnostní lano s oky se musí skladovat na suchých a větraných místech při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního záření.

7. Údržba – Bezpečnostní lano s oky se čistí teplou vodou a běžným mýdlem. Je zakázáno používat kyselá či zásaditá rozpouštědla. Po čištění se musí lano nechat uschnout přirozenou cestou mimo dosah sálavého tepla.

8. Opravy – je přísně zakázáno provádět jakékoliv opravy nebo úpravy bezpečnostního lana s oky

9. Doprava – Bezpečnostní lano s oky musí být přepravováno v obalu (například: impregnovaná textilie, sáček z fólie nebo plastu, ocelová krabice), aby se zabránilo vzniku vad způsobených vlhkostí nebo mechanickými, chemickými nebo jinými vlivy.

Platnost : od  8.6. 2011                                                                    LANEX  a. s.

Evidenční list musí být vyplněn osobou, která ve firmě odpovídá za prostředky osobního zajištění.

#### EVIDENČNÍ LIST

Bezpečnostní lano s oky

LS 11 KM

| Průměr lana |  | Délka lana |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sériové číslo |  | Datum výroby |  |

Jméno uživatele

| Datum zakoupení |  | Datum uvedení do provozu |
| --- | --- | --- |

| Každoroční kontroly |
| --- |
|  | Datum | Poznámky | Podpis osoby pověřené |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

# Text boxes

Název výrobku

Bezpečnostní lano s oky

# LS 11 KM

Průměr lana: 11 mm

Délka lana:  xxx m

Materiál: Polyamid

Katalog. č. LS110KMxxxz

Datum výroby: 6/2006

Výrobní číslo:   00023

## EN 358               EN 795

## třída B

Obchodní název

xxx - délka lana :  3 m až 25 m

( označujeme : 003 až  025 )

z - zakončení lana

(T.. očnice, K..volitelné karabiny)

Příslušnost k normám

Identifikační číslo kompetentního organu

Piktogram - 
Před použitím si přečtěte návod k použití

Jméno výrobce

| L [m] | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFD [m] | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |

Nosný konstrukční prvek s min. nosností 15 kN ve směru zatížení.

Nosný konstrukční prvek nesmí mít ostré hrany, které by mohly lano poškodit.